# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) и сбором исходных данных выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 0101300029513000005 от 07.05.2013, заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кармаскалинский район РБ;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов сельских поселе    ний Адзитаровский, Николаевский, Старомусинский, Шаймуратовский сельсоветы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Николаевский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Кармаскалинского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  данные целевых программ социально-экономического развития Кармаскалинского района;

-  акт обследования и выбора территорий для развития сельского поселения;

- исходные данные и технические условия  районных служб, собранные в процессе разработки проекта (опросная справочная информация);

-  ранее разработанная проектная документация – «Схема территориального планирования МР Кармаскалинский район РБ», выполненная  проектным институтом «Башкиргражданпроект».

Проект разработан на основе топографической сьемки, представленной  Администрацией Муниципального района Кармаскалинский район в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Николаевский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2013г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2023 года;

-  расчетный срок до 2033 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Николаевский сельсовет муниципального района

Кармаскалинский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-коммунальными учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет расположена в центральной части административного района. С северо - запада территория ограничена землями сельского поселения Кабаковский сельсовет, с северо – востока – землями сельского поселения Савалеевский  сельсовет, с востока – землями сельского поселения Улукулевский сельсовет, с юга территория ограничена землями сельского поселения Кармаскалинский сельсовет,  с юго – запада и запада  территория ограничена землями сельского поселения Шаймуратовский сельсовет.

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в  Лесостепной зоне (Предуральская степь) характеризуется  теплым незначительно засушливым летом,  устойчивой холодной зимой  и неустойчивым режимом погоды весной и осенью. Средняя месячная температура января составляет -14,30 С, июля – +18,90 С. Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Архангельское, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Значения климатических параметров:

-  среднегодовая температура воздуха +3,00 С;

-   абсолютные температуры воздуха – минимум - 510 С,  максимум +390 С;

-  среднее число дней с температурой воздуха менее 200 С 20 - 21 дней;

-   максимальная глубина промерзания почвы (м/ст. Архангельское) - 63 см (1 раз в 10 лет), 96 см- (1 раз в 50 лет);

-   преобладающие направления ветра  в холодный период– южные и юго-западные, в теплый период – северо – западные, юго – западные и северные;

-   максимальные скорости ветра (в январе) - отмечаются при южных и юго - западных (5,1 м/сек) ветрах.

-   средняя  скорость ветра в январе составляет 5,8 м/сек, в июле – 0 м/сек;

-  количество осадков за год – 620 мм,  холодного периода (ноябрь-март) - 190 мм, теплого периода (апрель – октябрь) - 430 мм;

-  вес снежного покрова достигает в конце зимы в открытом поле 1 раз в 5 лет –222 кг, 1 раз в 25 лет – 318 кг,  1 раз в 50 лет – 358 кг;

-  относительная влажность воздуха в среднем за год 75 %, в холодный период – 78%, в теплый сезон 72 %.

Опасные погодные явления:

Сильные ветры, метели и крупный град.

-  Сильные ветры.

Скорость ветра на уровне 10 м, максимальная 1 раз в 5 лет - 15 м/сек, 1 раз в 25 лет – 18 м/сек, 1 раз в 100 лет – 20 м/сек. Число дней с высокой скоростью ветра – 1.

-  Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров, на  увеличение его повторяемости  оказывают влияние возвышенности на местности. Максимальное число дней с крупным градом  – 1 день.

-  Сильные метели. Наиболее часты в степи, преобладают метели западного  и юго-западного направления с силой ветра 5-7 м/сек. Повторяемость метелей в среднем за год 20-30 дней.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория района относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления  -350С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (расчетная) 210 дней при средней температуре -6,10 С.

Климатические условия для рекреации благоприятны – продолжительность периода с температурой выше 150 С – 72 дня, средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) – +18,90 С.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны. Территория хорошо обеспечена теплом (115 дней с температурой выше + 100 С) и умеренно сухая по влажности; продолжительность периода активной вегетации – 164 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туман

5. Опасное направление -  ветра южное,  со скоростью  ветра более 4 - 7 м/сек.

Повторяемость слабых ветров составляет 20 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет примерно 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно.

1.2.Рельеф

Территория района находится в пределах Прибельской увалисто-волнистой  равнины и относится к неблагоприятным с относительно благоприятными  и условно благоприятным территориям для строительства  из-за распространенного гипсового карста; На северо-востоке и востоке значительные площади заняты низменными долинами р.Белой, и ее притока -Карламан, р.Сим, на западе- р.Уршак с притоком –Узень.

# 2.ЭКЗОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На территории Кармаскалинского района наблюдаются экзогенные  геологические процессы, связанные с действием поверхностных и подземных вод - эрозия овражная, карсты, болота и местами заболоченность.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне потенциальной опасности проявлений эрозионных процессов, однако, они развиты слабо и распространены большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

Преобладание пологих склонов и травянистых типов леса исключает необходимость принятия особых противоэрозионных мероприятий. Однако есть необходимость проведения предупредительных противоэрозионных мероприятий – использование соответствующих способов рубок и лесовосстановление на крутых склонах.

На территории сельского поселения Николаевский сельсовет наблюдаются  процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах. Степень эродированности почв слабая, от стока талых и ливневых вод. Кроме  плоскостного смыва,также наблюдаются  речная эрозия, дефляция и карст.

# 3.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Кармаскалинского района относится к южной части складчатого                Урала, в геологическом отношении  район сложен до глубины 60м осадочным комплексом пород четвертичной, неогеновой и пермской систем.

Четвертичная сиситема представлена аллювиальными и делювиальными образованиями. Аллювиальные отложения включают в себя глинисто-суглинистые разности, пески и песчано-гравийные смеси суммарной мощности до 21м.

Стратиграфически ниже, на размытой поверхности нижнепермских отложений залегают плиоценовые морские отбразования неогеновой системы. В литологическом отношении эта система представлена желтовато-серыми и желтовато-зелеными, плотными глинами с включением гравия, щебня и дресвы до 25-40%, представленных обломками осадочных пород.

Вскрытая мощность этих отложений достигает 33,6м, а в некоторых местах полностью отсутствует. Нижнепермский отдел представлен гипсово-ангидритовой толщей с прослоями светло-серых мергелистых глин. Вскрытая мощность перских пород – 16м.

# 4. ГИДРОГРАФИЯ

На территории Кармаскалинского района основными водными артериями  являются реки Белая, Уршак, Узень, Асязы. Самой полноводной из них является река Белая, окаймляющая район с запада, остальные относятся к ее бассейну. На территории района множество мелких озер карстового происхождения, особенно вблизи райцентра Кармаскалы.

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет характеризуется слаборазвитой гидрографической сетью, которая состоит из  речек Караелга и Кызылга и их мелких притоков - ручьев. Все они относятся к бассейну р. Белая с общим склоном стока воды в северо - западном и северо – восточном направлениях.

Речка Караелга является маловодной, имеет 2 рукава, впадает в заливное озеро около д.Кулушево,  речка Кызылга также является маловодной, впадает в заливное озеро Кызылга, образованное на месте старицы реки Белая. В зимнее время речки практически полностью промерзают до дна.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Кроме того, на территории сельского поселения отмечаются мелкие озерца карстового происхождения.

Гидрогеологические условия определяются наличием двух водоносных горизонтов, которые ввиду полного замещения водоупорных неогеновых глин на от-

дельных участках песчано-гравийными отложениями, имеют гидравлическую связь.   Первый водоносный горизонт воды аллювиально-делювиальных четвертичных отложений имеет повсеместное распространение и приурочен к суглинистым разностям, пескам и песчано-гравийным слоям. Этот водоносный горизонт вскрыт всеми инженерно-геологическими скважинами на глубинах от 4,5 до 20м, что соответствует абсолютным отметкам от 113,3 до 118,0м. Мощность водоносного горизонта достигает 20м.   Второй водоносный горизонт – подземные воды Кунгурского яруса нижнепермских отложений, приурочены к трещиноватым известнякам, песчаникам и каверзным гипсам.

Подземные воды вскрывались на глубинах от 25 до 50м.

Перечень рек на  территории  сельского поселения Николаевский сельсовет

| № | Наименование рек | Куда впадает | Протяженность рек, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Караелга | оз.Кулушево | 9,935 | 50 |
| 2. | р.Кызылга | оз.Кызылга | 9,636 | 50 |

5. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

На большей части Кармаскалинского района преобладают равнинные степные ландшафты с отдельными возвышенностями, доминируют лесостепные агроландшафты, представленные коренными смешанными широколиственными лесами из липы и дуба, в настоящее время нарушенными систематическими многолетними рубками и частью замещенными березовыми и осиновыми лесами. В западной части района, по правому берегу рек Уршак и Аургазы, местами сохранились фрагменты реликтовых сосняков. В целом природно-климатические условия вполне благоприятны для произрастания хвойных, древесных мягколиственных и твердолиственных пород, в первую очередь дуба.

Степи практически полностью распаханы, сохранившиеся небольшие участки ковыльных степей сильно деградированы в результате чрезмерного выпаса скота.

Почвы – выщелоченные и типичные черноземы, пойменные и частью горные аналоги серых лесных типов. Почвообразующие породы – аллювиально - делювиальные отложения. На равнине мощность гумусового горизонта достигает 50-60 см.

6. МИНЕРАЛЬНО – СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

На территории Кармаскалинского района имеются  месторождения полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения: различных глин, песка строительного, гипсовых вяжущих материалов, агроруд.

На территории сельского поселения Николаевский сельсовет  месторождения общераспространенных полезных ископаемых общестроительного и сельскохозяйственного назначения отсутствуют.

II     КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Николаевский сельсовет выделяются водоохранные зоны речек Караелга и Кызылга и их небольших притоков – ручьев, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Николаевский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Караелга | 9,935 | 50 | 30 | 5 |
| 2 | р.Кызылга | 9,636 | 50 | 30 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

По территории сельского поселения Николаевский сельсовет проходят магистральные газопроводы высокого давления ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» Ишимбай – Уфа и газопровод –перемычка высокого давления. Охранная  зона вдоль трассы газопроводов в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 250  м.

Охранная  зона вдоль трасс ГВД, идущих в населенные пункты, в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10  м в обе стороны от газопровода.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Николаевский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Константиновка |
| 1 | ОАО «Надежда» | растениеводство (зерноток) сенохранилище животноводство (МТФ) МТМ АЗС | 40 т. 1800т. до 1000 гол.КРС 43 ед.техники н.д. | 50 м 50м 300м 300м 100м |
| с. Николаевка |
| 2 | Филиал ОАО «Надежда» | животноводство (МТФ) зерносклад сенохранилище МТМ | до 800 гол. КРС 10т. 8000т. 6 ед.техники | 300м 50м 50м 300м |
| 3 | ООО «Кармаскалинская птица» | птицеводство | до 4,0тыс. птиц сезонно (инкубатор) | 300м |
| 4 | ИП «Кузьмин А.» | Производство керамзито блоков, доставка цемента | н.д. | 100м |
| д.Ульяновка |
| 5 | ООО «С/х предприятие «Ульяна А» ИП «Лаврентьев С» | рыбоводство птицеводство | н.д. до 1,0тыс. птиц сезонно (инку- батор) | - 300м |
| д.Кальмовка |
| 6 | КФХ «Юлубаев Р.» | животноводство | 35 гол.КРС 40 гол.овец | 50м 50м |
| 7 | КФХ «Абубакирова» | животноводство | 160 гол. овец | 100м |

В пределах сельского поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50 м, 100м и 300м от границ своих участков, промышленные предприятия с СЗЗ 100м,  300м и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция).

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Николаевский сельсовет  имеются памятники архитектуры и археологии. В 2011г. проведена инвентаризация памятников археологии, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Кармаскалинского района Республики Башкортостан, в т. ч. на территории сельского поселения Николаевский сельсовет. В ходе проделанной работы были получены данные о местоположении объектов, уточнены сведения об их современном состоянии. («Отчет по инвентаризации памятников археологии РБ в Кармаскалинском районе. Уфа – 2011г.).

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Памятники истории,  культуры и архитектуры  на территории

сельского поселения Николаевский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и архитектуры |
| 1 | Особняк Харитоновых, деревянный, начало ХХв. | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Кооперативная, 2 «Б» ( поликлиника). | н.д. | выявленный |
| Памятники археологии |
| 2 | Ибрагимовский одиночный курган (ибрагимовский курган, Ибрагимово – 1, одиночный курган) | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, на распахиваемом поле в 1,83 км к северо-западу от д.Кальмовка, в 6,7 км к югу от д. Ибрагимово и в 2,6 км к югу от железнодорожного переезда к д. Ибрагимово. | АКБ. 1976. С. 141, № 1192. АПБ № 172 Пшеничнюк А.Х. Отчеты 1968, 1991; Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ Щербаков Н.Б., Шутелева И.А. Карты обследования памятников археологии Кармаскалинского района РБ в 2011 году по ОЛ №988. Уфа, 2011, Архив ГБУК НПЦ | УПВС РБ № 6-2/251в от 12.05.92 г. Ибрагимовский одиночный курган, ПСМ БАССР № 599 от 31.12.70 г. Ибрагимовский курган (открыт: 1968 г., БФАН СССР, А.Х.Пшеничнюк) Категория охраны: региональная |

Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет расположена в центральной части административного района. С северо - запада территория ограничена землями сельского поселения Кабаковский сельсовет, с северо – востока – землями сельского поселения Савалеевский  сельсовет, с востока – землями сельского поселения Улукулевский сельсовет, с юга территория ограничена землями сельского поселения Кармаскалинский сельсовет,  с юго – запада и запада  территория ограничена землями сельского поселения Шаймуратовский сельсовет.

Планировочный каркас территории сельского поселения Николаевский сельсовет создает автодорога районного значения Кармаскалы – Константиновка - Николаевка – Сихонкино,  обеспечивающая выход через автодорогу регионального значения Архангельское – Кармаскалы – Булгаково на основную автотрассу республиканского значения Уфа – Мелеуз –  Оренбург. Размещение территории сельского поселения вдоль автомагистрали, ведущей к с. Архангельское и далее в окрестности г. Белорецка – центру отдыха и горнолыжного туризма -  является одним из условий  инвестиционной привлекательности этой части муниципального района и  дает возможность для  размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Николаевский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Николаевский сельсовет расположены 4 населенных пункта, из которых д.Константиновка и с. Николаевка являются  крупными,  д.Ульяновка – средним, а д.Кальмовка – мелким населенными пунктами. Всего в настоящее время в населенных пунктах сельского поселения проживает 2608 человек.

Деревня Константиновка – административный центр сельского поселения Николаевский сельсовет с населением 1673 человека, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 1,76 км от районного центра с.Кармаскалы, в 12 км от ближайшей ж/д станции Карламан.

Через деревню проходит автодорога районного значения  Кармаскалы – Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Территория населенного пункта ограничена с северной стороны пахотными землями, с восточной стороны – территориями действующей молочно - товарной фермы, сенохранилища, зернотока и МТМ ОАО «Надежда»; заброшенной промзоны и пахотными землями, с  южной стороны к населенному пункту подходит автодорога районного значения, с левой стороны от которой находится действующее кладбище, с западной стороны – небольшие лесные массивы, новые лесопосадки и находящиеся за ними пахотные земли.

Село Николаевка  расположено в 8,46 км северо-западнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 830 человек.

Через село  проходит автодорога районного  значения Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино с асфальтовым покрытием, участок дороги после с.Николаевка до  населенного пункта Сихонкино имеет  щебеночное покрытие. Территория села ограничена с северной и восточной сторонами пахотными землями, с юго - восточной стороны - комплексом линейно – производственного управления ОАО «Газпром», с южной стороны находятся пахотные земли, разделенные автодорогой районного значения Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино, с  западной стороны находятся территории двух действующих молочно – товарных  ферм, зерносклада и МТМ, принадлежащих ОАО «Надежда» и  расположенных вдоль притока речки Караелга.

Деревня Ульяновка расположена в 2,27 км северо - западнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 74 человека.

По северной окраине деревни проходит автодорога районного значения с твердым  покрытием Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Территория населенного пункта ограничена со всех сторон пахотными землями. Кроме того, в северо – восточном направлении от деревни  находится действующая промзона -  объекты линейно – производственного управления ОАО «Газпром» (ЛПУ «Газпром»), в восточном направлении от деревни  расположено действующее кладбище, а с юго – восточной стороны к деревне подходит автодорога районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка - Сихонкино.

Деревня Кальмовка расположена в 3,94 км северо - восточнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 31 человек.

Деревня расположена вдоль русла притока р. Кызылга. Территория населенного пункта ограничена со всех сторон пахотными землями, с юго – западной стороны к деревне подходит грунтовая дорога из д. Константиновка, в 2,01 км в северо - восточном направлении от населенного пункта проходит железная  дорога Уфа  - Уршак - Карламан.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Николаевский сельсовет по состоянию на 2013г. составляет 2608 человек. За период 2002-2013гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 7,45%.

Динамика населения сельского поселения Николаевский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Константиновка | 1767 | 1673 | -94 / -5,32 | 502 |
| 2 | с.Николаевка | 918 | 830 | -88 /-9,57 | 248 |
| 3 | д. Ульяновка | 93 | 74 | -19 / -20,43 | 30 |
| 4 | д. Кальмовка | 40 | 31 | -9 / -22,5 | 10 |
|  | Итого | 2818 | 2608 | -210 / -7,45 | 790 |

Общее количество семей  в сельсовете – 790, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,30 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Николаевский сельсовет

| Населенный пункт Возрастные группы (чел.) | д. Константи-новка | с. Николаевка | д. Ульяновка | д. Кальмовка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 176 | 82 | 5 | 2 |
| От 7 до 16 лет | 178 | 95 | 9 | 3 |
| Старше 55 лет женщин | 202 | 118 | 14 | 4 |
| Старше 60 лет мужчин | 64 | 49 | 9 | 3 |
| 16-55 лет женщин | 504 | 219 | 14 | 10 |
| 16-60 лет мужчин | 549 | 267 | 23 | 9 |
| Всего населения в с.п. | 1673 | 830 | 74 | 31 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | д. Константиновка | 1673 | 1053 | 354 | 266 |
| 2 | с. Николаевка | 830 | 486 | 177 | 167 |
| 3 | д. Ульяновка | 74 | 37 | 14 | 23 |
| 4 | д. Кальмовка | 31 | 19 | 5 | 7 |
|  | Итого | 2608/100% | 1595/61,16% | 550/21,09% | 463/17,75% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Николаевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2608 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1595 | 61,16 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 139 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1734 | 66,49 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На территории Кармаскалинского района имеются три  памятника природы регионального значения: Карламанская пещера, озеро Киешки (Аксаковское), озеро – родник Голубое. Особо охраняемых природных территорий на землях сельского поселения Николаевский сельсовет нет. Рекреационный  потенциал незначителен.

Отсутствие инвестиций, резкое снижение на территории сельского поселения традиционных отраслей экономики, кроме  сельскохозяйственного производства, демографический спад, отсутствие качественных автодорог являются основными причинами нехватки рабочих мест в районе, что непосредственно отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются: экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма, как наиболее привлекательного;  детско-юношеского туризма, любительского неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере различных видов туризма.

На территории сельского поселения Николаевский сельсовет протекают маловодные речки  Караелга и Кызылга с притоками – ручьями. Их долины мало пригодны для рекреационных целей.

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют организованные зоны отдыха, ни один вид туризма не получил должного развития.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Николаевский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2032 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Николаевский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Николаевский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Николаевский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Николаевский сельсовет в административных границах | га | 7694,68 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 799,41 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охра няемых территорий) | га | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 105,66 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 5446,54 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 713,65 |
| 6 | Земель транспорта | га | 16,32 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 610,32 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 280,32 |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,782 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 98,6 |
|  | рекреационных зон | га | 3,04 |
|  | прочих земель | га | 221,58 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,783 |

4.   АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж  – жилая усадебная застройка

Д  – общественно-деловая зона

П  – производственная зона

У  – улицы, дороги, проезды

Р  -  рекреация

С  –  земли специального назначения

Пр – прочие

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | д.Константиновка | 316,19 | 113,06 | 3,99 | 6,62 | 48,37 | 1,17 | - | 142,98 |
| 2 | с.Николаевка | 217,37 | 132,44 | 2,78 | - | 24,63 | 1,87 | - | 55,65 |
| 3 | д. Ульяновка | 50,32 | 30,54 | 0,012 | - | 14,13 | - | - | 5,638 |
| 4 | д.Кальмовка | 26,44 | 4,28 | - | - | 4,85 | - | - | 17,31 |
|  | Итого | 610,32 (100%) | 280,32 (45,93%) | 6,782 (1,11%) | 6,62 (1,08%) | 91,98 (15,07%) | 3,04 (0,50%) | - (0,00%) | 221,58 (3,54%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Николаевский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 2608 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 1 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Жилых домов из иных мат., м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Константиновка | 13325,8 | 12243,8 | 3594,9 | 29164,5 |
| 2 | с. Николаевка | 4172,8 | 12138,5 | 847 | 17158,3 |
| 3 | д. Ульяновка | 835,7 | 1315,0 | - | 3150,7 |
| 4 | д.Кальмовка | - | 336,2 | - | 336,2 |
|  | Итого: | 18334,3 | 27033,5 | 4441,9 | 49809,7 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2013 год составляет 19,1 м2/чел.

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 19,1 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Николаевский сельсовет на территории сельского поселения в настоящее время находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

в д.Константиновка:

- действующая средняя школа на 240 учащихся;

- действующий сельский клуб на 300 мест с библиотекой на 6,104 тыс. томов;

- действующий детсад на 140 мест (факт.143 места);

- здание Администрации сельского поселения;

- 9 магазинов смешанной торговли с общей торговой площадью 315,8 м2;

- действующий ФАП;

- действующая столовая ОАО «Надежда» на 80 пос. мест;

- действующий бар на 24 пос. места;

- 2 действующих предприятия бытового обслуживания населения;

- отделение связи;

в с.Николаевка:

- действующая средняя  школа на 264 учащихся;

- действующий сельский клуб на 110 мест с библиотекой на  10,959 тыс.том.;

- действующий ФАП;

- 3 магазина смешанной торговли с общей торговой площадью 97,0м2;

- отделение связи;

в д.Ульяновка:

- магазин смешанной торговли с  торговой площадью 81,3м2

в д.Кальмовка действующих объектов культурно – бытового обслуживания населения нет.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения д.Константиновка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. В других населенных пунктах размещаются объекты повседневного обслуживания. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания  населения сельского поселения, необходимых на существующую численность  – 2608 чел. (согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 2608 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 89 | 140 | 157,3 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 376 | 540 | 143,6 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 208,6 | 703 (при шк.) | 337 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 600 | 410 | 68,33 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 156,5 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 15,65 /13 | 19,439 /н.д. | 124,2 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 782,4 | 473,8 | 60,6 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 104 | 80 | 76,9 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 10 | 2 | 20 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | по заданию на проект. | - | - | не треб. |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 3 | 2 | 66,7 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Гостиница | место | 4-5 | 10 - 13 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | пож.депо в с. Кармаскалы | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,63 | 3,708 | 588,6 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 2,35 | 1,586 | 67,5 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Николаевский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межрайонного, районного и местного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Николаевский сельсовет, является автодорога районного значения Кармаскалы – Константиновка – Ульяновка – Николаевка – Сихонкино. Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский филиал  ДРСУ  ГУП "Башкиравтодор".

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | протяже-ность, всего, км | в т.ч с твердым покрытием, км | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий (посыпка) | грунт |
| межрайонного значения |
| 1 | Булгаковский перекресток – Кармаскалы – Архангельское (в границах с.п.) | IV | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - | - |
| районного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Кармаскалы - Константиновка – Николаевка – Сихонкино (в границах с.п.) | IV | 9,02 | 9,02 | 5,94 | 3,08 | - |
| местного значения |
| 3 | Константиновка - Кальмовка | V | 3,67 | - | - | - | 3,67 |
|  | всего |  | 20,29 | 16,62 | 13,54 | 3,08 | 3,67 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д.Константиновка | 19,348 | 13,54 |
| с. Николаевка | 9,852 | 6,896 |
| д. Ульяновка | 5,652 | 3,96 |
| д.Кальмовка | 1,940 | 1,36 |
| ВСЕГО | 36,792 | 25,75 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Николаевский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки по территории Николаевского сельского поселения  не осуществляются. Пассажирские перевозки по территории Кармаскалинского района осуществляют автотранспортные предприятия Уфимское АТП -  филиал ГУП «Башавтотранс» и ИП «Сенников». Движение рейсовых автобусов осуществляется  по междугороднему маршруту Уфа – Кармаскалы. Остановок общественного транспорта на территории сельского поселения нет.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано 549 единиц автомототехники, в том числе:

453 – легковых автомобилей;

25 – грузовых автомобилей;

71 – трактор (в т.ч. частных -30ед., на предприятиях – 41ед.).

Существующий уровень автомобилизации 211 маш. / 1000 жителей.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие АЗС находятся с Кармаскалах (2 АЗС), в Бузовьязах и в Архангельском. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в близлежащем крупном населенном пункте Кармаскалинского района – райцентре Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС) в с.Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, пока очень мало автотранспорта, работающего  на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение  на автотрассах республиканского и межрайонного значения  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 12 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская  железная дорога.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении водных объектов (рек) с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Николаевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Николаевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Частичное централизованное водоснабжение д.Константиновка осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования, находящейся в районе д. Савалеево. Магистральный водопровод (водовод) проложен от скважины н.п. Савалеево до водонапорной башни д. Константиновка, далее он идет в водопроводные сети д. Константиновка и с.Кармаскалы. Год введения в эксплуатацию неизвестен. Данные по техническим характеристикам систем водоснабжения не представлены.

Централизованное водоснабжение в с.Николаевка, в д. Ульяновка, в д. Кальмовка отсутствует. Населённые пункты имеет локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. Водоснабжение для технических нужд средней школы  с.Николаевка осуществляется подземными водами из оборудованной скважины, находящейся на территории сельского клуба.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Все населенные пункты сельского поселения Николаевский сельсовет, кроме д. Кальмовка,  газифицированы. Часть жилой застройки д. Ульяновка и Константиновка также не газифицирована. Газоснабжение  осуществляется  Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6Мпа Ишимбай -Уфа. От АГРС, расположенной в населенном пункте Кармаскалы, газ высокого давления 0,6 МПа поступает в  населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП, ШРП и ПГБ (4 объекта):

- ГРП в населенных пунктах Константиновка, Николаевка;

- ШРП в населенном  пункте Ульяновка;

- ПГБ в населенном пункте Константиновка.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Николаевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение индивидуальной застройки, общественных зданий и промышленных объектов в населенных пунктах Константиновка и Николаевка газовое, в населенном пункте Ульяновка  частично газовое (от индивидуальных котельных), частично печное. Теплоснабжение населенного пункта Кальмовка печное. Теплоснабжение зданий школ  в д.Константиновка и с. Николаевка от газовых котельных.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет осуществляется по воздушным ВЛ- 10 кВ от подстанции 110/35/10 « КСК» через 26 ТП.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Константиновка –15,

в с.Николаевка - 8,

в д.Ульяновка – 2,

в д.Кальмовка –1.

Электроснабжение потребителей на территории сельского поселения обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное  отделение Центральная Электрическая Сеть Кармаскалинские РЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Николаевский сельсовет телефонной проводной связью  производится от объекта связи ОАО «Башинформсвязь» - АТС, расположенной около здания Администрации сельского поселения в д. Константиновка. Данные по  общей монтированной емкости АТС, количеству задействованных номеров, количеству абонентов, типу телефонной станции и году ввода ее в эксплуатацию Администрацией сельского поселения не представлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена частично на опорах, частично подземным кабелем.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия  предоставляет федеральный оператор сотовой мобильной связи  «Мегафон». Базовая станция (ретранслятор) сотовой связи находится на крыше складского комплекса ОАО «Надежда» в промзоне справа от дороги, ведущей в д.Кальмовка.

7. ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Николаевского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Николаевского сельсовета развиваются Интернет и IP- телевидение.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Николаевский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся в  восточном  направлении на удалении 1250 м от д.Константиновка за складами сельскохозяйственного предприятия ОАО «Надежда» справа от дороги, ведущей  в д.Кальмовка;  в юго – западном направлении от с.Николаевка на удалении 970 м  от границ населенного пункта рядом с прудом на р. Караелга (по данным «Схемы территориального планирования Кармаскалинского района РБ», разработанного ПИ « Башкиргражданпроект» в 2013 году).

Территории под свалками подлежат рекультивации.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на несанкционированные свалки за границами населенных пунктов.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие коммунальные отходы. К твердым коммунальным отходам (ТКО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Николаевский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Кармаскалинский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Николаевский сельсовет расположены в водоохранной зоне речек Караелга,  Кызылга и их притоков - ручьев. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Стоки от населенных пунктов сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Николаевский сельсовет расположены 3 действующих кладбища общей площадью 3,708 га и одно старое закрытое  кладбище в д. Константиновка площадью 0,289га.

Действующее кладбище д.Константиновка площадью 1,387 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта, в 375 м от автодороги районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Кладбище сохраняется.

В с.Николаевка действующее кладбище площадью 1,523 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта, у пруда. Кладбище сохраняется.

В д.Ульяновка действующее кладбище площадью 0,798 га расположено в восточном направлении за границами населенного пункта за автодорогой районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Кладбище сохраняется.

В д.Кальмовка кладбище отсутствует. Захоронения производятся на кладбище  д. Ульяновка.

Заполненность территорий действующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения,  составляет  от 15% (в Константиновке) до 95% ( в Ульяновке.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе сельского поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий и организаций промышленного и аграрного комплекса, расположенных на территории  Башкортостана и граничащих с ним областей и  республик, а также от автомототранспортных  средств.

Состояние воздушного бассейна Кармаскалинского района представлено по данным Государственного доклада об экологической ситуации  на территории  Республики Башкортостан в 2012 году.

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа. Общее количество постов наблюдений составляет 20 единиц. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены по ближайшему посту наблюдения к территории сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ - городу Уфа.

В 2012 году объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников составил 910,1 тыс. тонн, в том числе 402,8 тыс. тонн от стационарных источников, и 507,3 тыс. тонн от передвижных средств.

В расчете на одного жителя республики поступление загрязняющих средств в атмосферу составило в 2012 году 0,222 тонны, в т. ч. по г. Уфа – 0,215 тонн. По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем Кармаскалинского района.

Экологическая оценка водных объектов

На качественное состояние водных объектов республики влияют два основных фактора: климатические, влияющие на гидрологические условия  и стоки предприятий.

Последние  несколько лет характеризуются низкой водностью практически всех речных бассейнов на территории республики. 2012 год был рекордно низким по водности за весь период наблюдений.

Повторяющиеся маловодные периоды естественным образом сказываются и на качественном состоянии водных объектов. В связи с низкими уровнями половодья практически не затапливаются пойменные озера и старицы. В совокупности с жаркими погодными условиями летних месяцев значительная часть пойменных озер обмелели, усилились процессы  зарастания и заболачивания.

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2012 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Результаты  мониторинга 2012 года показали улучшение качества воды по сравнению с 2011 годом на 5 створах наблюдений р.р. Ик (ниже г. Октябрьский), Усень (ниже г. Туймазы), Уфа (д. Верхний Суян), Большой Нугуш и Павловского водохранилища (р.п. Караидель). За счет снижения водности наблюдалось ухудшение качества воды в р.Белая (на 13 створах из 21), вода оценивалась  классом «грязная».

Увеличение числа проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, связано с изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей.

Качество воды из источников нецентрализованного водоснабжения, по сравнению с 2011 г., несколько улучшилось: доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, уменьшилась с 22,5% в 2011 г. до 17,5% в 2012 г., а по микробиологическим показателям с 15,2% до 11,8%.

Возбудители патогенной флоры в воде источников нецентрализованного водоснабжения в 2012 году не обнаружены.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Николаевский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены. Неочищенные стоки представляют потенциальную  опасность для  для обитателей водоемов.

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения не  установлены. Водные объекты эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий ферм и стоков от силосных траншей и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территориях населенных пунктов, загрязняют водоемы и грунтовые воды.

Качество питьевой воды

Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Николаевский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-60 м.

Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет 10 - 20 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках. Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан Кармаскалинский район характеризуется относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и месторождениям подземных вод с утвержденными запасами  на территории  Кармаскалинского района не представлены.

Практически все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

В 2012 году возбудители инфекционных заболеваний в воде подземных и поверхностных источников водоснабжения не обнаружены, не зарегистрировано загрязнение веществами I-II класса опасности. Не регистрировались вспышки заболеваний населения, связанных с употреблением питьевой воды.

Почвы

Территория сельского поселения Николаевский сельсовет относится к равнинно - лесной зоне Кармаскалинского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове выщелоченных и типичных черноземов, пойменных и горных аналогов серых лесных типов.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Николаевский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- сильная распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Николаевский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производственных отходов. В Кармаскалинском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Николаевский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами специальных объектов), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Организация и установление санитарно-защитных зон от источников загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий, так же способствующих охране здоровья человека. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами таких зон. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

В республике прогрессивно возрастает число источников физических факторов неионизирующей природы, потенциально опасных для человека. Среди них наибольшее значение в отношении влиянии на здоровье населения имеют акустический шум, вибрация и электромагнитное излучение. В основном источники неблагоприятных физических факторов размещены в городах республики.

Электромагнитное воздействие

В последние годы одной из проблем является возрастающее воздействие на организм человека электромагнитных полей, основными источниками которых являются передающие радиотехнические объекты связи, радио и телевещания, а также высоковольтные линии электропередач. Наибольшую часть из указанных объектов составляют, в связи с развитием систем мобильной телефонной (сотовой)  связи, передающие радиотехнические объекты,

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Николаевский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции и вышки сотовой связи. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции, а вышки сотовой связи располагаются вне населенных пунктов или далеко от жилой застройки.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Николаевский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Николаевский сельсовет благоприятны для развития растительности, здесь сохранились достаточно большие по площади лесные массивы.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в речки Караелга и Кызылга)  нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Николаевский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Николаевский сельсовет.